ВЕСЫ КОНВЕЙРНЫЕ «КУРС»

Опросный лист

- Контактная информация:

Предприятие:__ООО «Братский завод ферросплавов»_________________

Адрес места установки весов:__Братский завод ферросплавов___________________

Контактное лицо (Ф.И.О.): __Фадеев Святослав Сергеевич___________

Должность:____Главный специалист группы АСУ ТП_____________________________

Телефон (факс):_____8(952)6159157_____________________________

E-mail:______ svyatoslav.fadeev@mechel.com _____________________________________

- Название взвешиваемого материала:____Многокомпонентный шихтовые материалы___

- Прилипание материала к конвейерной ленте:

( Да		         ( Нет

- Эффект коррозии (агрессивная среда):

( Да, вещество:_смесь пыли (уголь, кварцит, остатки стружки)___________

( Нет

- Марка, название конвейера:________КЛС-ОПС 10063-100                                                      _

- Длина конвейера, (м):_____________37,67            ____________________________________

- Номинальная производительность конвейера (т/ч):_________________________________

- Скорость перемещения ленты конвейера, (м/с): _____3,15____________________________

- Максимально возможная погонная нагрузка материала (кг/м)_______________________

- Ширина ленты конвейера, (мм): _________800______________________________________

- Погонная масса конвейерной ленты, (кг/м)_________________________________________

- Количество стыков на ленте, (шт):___________один стык____________________________

- Способ выполнения стыков ленты конвейера:

( Вулканизированные (клееные)  		( Клепанные

( Другое _______________________________________________________________________

- Длина замкнутого кольца ленты, (м): _____________( 80_____________________________

- Способ натяжения ленты конвейера:

( Гравитационный (грузовой)		 ( Винтовой

- Угол наклона конвейера в месте установки весов, (град.): ___________0_______________

- Расстояние между роликоопорами, (мм): ____________________200____________________

- Масса роликоопоры с роликами, (кг): ___________________30,6_______________________

- Профиль и размер материала основания роликоопоры:

(   Швеллер                       (   Уголок                                        ( Ваш вариант:

K, (мм) = ___50___	    K, (мм) = ________

H, (мм) = ___100__

- С какой стороны имеется доступ к ставу конвейера, по направлению движения ленты:

( Слева                           ( Справа                                  ( С двух сторон

- Присутствует ли вибрация конвейерного става:

( Да                                 ( Нет

- Необходимость взрывозащищённого исполнения весов:

| ( Да 22.1 Укажите класс взрывоопасной зоны и категорию взрывоопасной смеси в месте установки ГПУ весов согласно ТР ТС-012-2011 или ПУЭ Глава 7.3______________________________________________ 22.2 Есть ли возможность установки весоизмерительного прибора (интегратора) за пределами взрывоопасной зоны, но не дальше чем 150 метров от ГПУ весов? ( Да ( Нет | ( Нет |
| --- | --- |

- Предел допускаемой погрешности весов:

( 0,5%               ( 1%                 ( 1,5%                ( 2%

- Длина кабельной трассы:

От грузоприемного устройства (ГПУ) весов до весоизмерительного прибора (интегратора)

(не более 150 м.) _50м.

От весоизмерительного прибора до ПТК (компьютера)

(при заказе ПТК) 500м.

От ПТК до точки подключения к локально вычислительной сети предприятия

(при заказе ПТК, если необходимо) 2м.

- Температурный диапазон в месте установки:

Грузоприемного устройства с датчиками,                                    от -45  до +40 °С

Весоизмерительного  прибора,                                                       от -45  до +40 °С

ПТК (при заказе ПТК),                                                                    от -10  до +40 °С

- Необходимость токового выхода 0/4…20мА на весоизмерительном приборе?

( Да                                 ( Нет

- Необходимость передачи данных взвешивания весоизмерительным прибором в информационную систему (АСУ ТП) по следующему стандарту:

Интерфейс:			Протокол:

(  RS-485				(  Modbus RTU			    ( Нет необходимости.

(  RS-232				(  Modbus ASCII

(  Ethernet			(  PROFIBUS DP

(  CAN				(  ProfiNet

(  Другой______________	(  Modbus TCP/IP

(  DeviceNet

(  Другой______________

- Включить в комплект поставки программно-технический комплекс (ПТК):

( Да ( Нет 28.1 Необходимость экспорта данных в стороннее ПО (СУБД, ERP систему) ( Да, укажите систему ОС - Linux Server Ubuntu 18; СУБД - PostgresSQL ( Нет

- Включить в комплект поставки роликоопоры и ролики для ГПУ весов и участка влияния:

( Да                                 ( Нет

- Дополнительная комплектация:

( Весовое помещение(модульное)

( Освещение весовой площадки

( Защитный шкаф для компьютера

( Устройство градуировочное «ИПН»

( Дополнительные образцовые гири ГО-20 для оперативного контроля текущих показаний весов

- Объем работ выполняемых ООО «Инженерный Центр «АСИ»:

( Разработка проекта;

( Услуги по доставке оборудования;

( Шеф-монтаж;

( Строительно-монтажные работы;

( Пуско-наладочные работы;

( Поверка весов ( выдача свидетельства о поверке весов);

- Дополнительные требования заказчика:

Описание комплекса дозирования:

Дозировочный комплекс, в котором планируется ввод конвейерных весов состоит из семи вибропитателей, каждый из которых подаёт один из шихтовых материалов на конвейерную ленту, которые в следующую очередь через труботечки отправляют материалы на общий конвейер и далее по цепочке конвейеров материалы подаются на ту или иную рудно-термическую печь.

Требования к ПТК:

  - Возможность включения одного из вибропитателей, включение двух и более вибропитателей одновременно запрещено. Каждый вибропитатель в программе должен содержать номер вибропитателя, название материала.

  - Возможность назначения материалов на вибропитателя из выпадающего списка

  - Возможность указания агрегата, на который отправляется материал (РТП-1, РТП-2, РТП-3, РТП-4)

  - Возможность задания количества сырья, которое необходимо подать на агрегат.

  - Отображение на мнемосхеме семи вибропитателей, с возможностью отображения рабочего и нерабочего состояний, и отображение агрегата на который отправляется материал. Форма произвольная, но не слишком примитивная.

  - Запись в базе данных о навесках должна содержать такие поля:

| Имя поля | Формат данных | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | PRIMARY KEY | автоинкримент |
| date_begin | timestamp | дата и время начала подачи |
| date_end | timestamp | дата и время окончания подачи |
| aggregate | CHAR | агрегат на который велась подача (РТП-1,2,3,4) |
| material | CHAR | Название материала |
| volume | FLOAT | количество поданного материала в килограммах |

Перечень сигналов:

| Тип сигнала | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| DO | включить подачу с бункера №11 | Включает вибропитатель и ленту подачи с бункера №11 |
| DO | включить подачу с бункера №12 | Включает вибропитатель и ленту подачи с бункера №12 |
| DO | включить подачу с бункера №13 | Включает вибропитатель и ленту подачи с бункера №13 |
| DO | включить подачу с бункера №14 | Включает вибропитатель и ленту подачи с бункера №14 |
| DO | включить подачу с бункера №15 | Включает вибропитатель и ленту подачи с бункера №15 |
| DO | включить подачу с бункера №16 | Включает вибропитатель и ленту подачи с бункера №16 |
| DO | включить подачу с бункера №17 | Включает вибропитатель и ленту подачи с бункера №17 |
| DI | бункер №11 ведёт подачу | Обратная связь с бункером №11 |
| DI | бункер №12 ведёт подачу | Обратная связь с бункером №12 |
| DI | бункер №13 ведёт подачу | Обратная связь с бункером №13 |
| DI | бункер №14 ведёт подачу | Обратная связь с бункером №14 |
| DI | бункер №15 ведёт подачу | Обратная связь с бункером №15 |
| DI | бункер №16 ведёт подачу | Обратная связь с бункером №16 |
| DI | бункер №17 ведёт подачу | Обратная связь с бункером №17 |

- Укажите размеры конвейера в месте установки весов:

Зарисуйте свой вариант конвейера, если он отличается от предложенного:

| Размер | H | K | H1 | H2 | H3 | C | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | 10 | 5 | 397 | 237 | 67 | 1145 | 1055 | 104 | 117 |

| Размер | A1 | A2 | A3 | D1 | D2 | S1 | L | B | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | 308 | 336 | 316 | 127 | 20 | 13 | 875 | 800 | 10 |

| Угол | G |
| --- | --- |
| Градусы ° | 20 и 30 |

Заполненный опросный лист вышлите по нашим реквизитам:

Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31

Тел./факс (3842) 36-61-49, 36-55-01.

Заместитель генерального директора:

Бучин Роман Игоревич тел. (3842) 36-61-49, моб. 8-923-494-1480

E-mail: buchin_roman@icasi.ru

Коммерческий директор:

Ведель Александр Гарриевич тел. (3842) 36-55-01, моб 8-923-504-9483

E-mail: vedel@icasi.ru

www.icasi.ru